Stare Babice, dnia 14 marca 2014 roku

ROŚ.6220.4.2014.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku ze zm. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2013 r., Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „Inkom” Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, działającego w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp.z.o.o., ul. Generała Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - zadanie nr 43a, będącego częścią przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „Inkom” Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, działającego w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp.z.o.o. ul. Generała Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, złożonego w dniu 12 lutego 2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - zadanie nr 43a, będącego częścią przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego na działkach o nr ew.: 272, 273, 274/6, 274/9, 274/10, 275/5, 275/19, 275/24, 275/26, 275/28, 276/9, 276/14, 276/16, 277/3, 278/14, 278/16, 278/17, 278/19, 278/20, 278/22, 279/8, 279/15, 279/18, 279/22, 280/1, 280/3, 280/4, 281/4, 281/6, 281/8, 281/12, 282/4, 282/16, 282/17, 282/23, 282/29, 282/35, 282/40, 282/41, 282/42, 283/1, 291//2, 294/2, 294/3, 295/1, 295/3, 295/4, 296/1, 296/5, 296/6, 296/27, 297/1, 297/38, 297/39, 297/40, 297/41, 297/42, 297/43, 297/44, 297/45, 297/46, 297/47, 297/48, 297/49, 297/50, 297/51, 297/52, 297/53, 297/54, 297/55, 297/56, 297/57, 297/58, 297/59, 297/60, 297/61, 297/62, 297/63, 297/64, 297/65, 297/66, 297/67, 297/68, 297/69, 297/70, 297/71, 297/72, 297/73 gmina Stare Babice oraz działce o nr ewidencyjnym 58/6 - obręb Lubiczów, gmina Stare Babice.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z zaznaczonym zakresem inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji gruntów.

Inwestycja, na postawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczona została, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Stare Babice pismem z dnia 13 lutego 2014 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 19 lutego (znak: WOOŚ-II.4240.199.2014.WMA) wezwał Wójta Gminy Stare Babice do uzupełnienia braków w dokumentacji. Wójt Gminy Stare Babice pismem z dnia 24 lutego 2014 r. uzupełnił brakujące informacje. Postanowieniem z dnia 7 marca 2014 roku (znak WOOŚ-II.4240.199.2014.WMA.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - zadanie nr 43a, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zajął stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235)

Podczas analizy przedłożonej dokumentacji dołączonej do wniosku uwzględnione zostały uwarunkowania przestawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - zadanie nr 43a, będącego częścią przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się

- wykonanie kanałów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 6450m;

- wykonanie rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 760m;

- 3 szt. przepompowni ścieków.

Planowane kanały grawitacyjne wykonane zostaną z rur o średnicach 200-250 mm, odgałęzienia kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 160 mm, natomiast rurociągi tłoczne z rur o średnicach 90-160mm. Planowane kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne wykonane zostaną z tworzywa sztucznego. Studnie rewizyjne w kanałach sanitarnych wykonane zostaną jako szczelne z prefabrykowanych kręgów o średnicy 1000/1200m (alternatywnie wykonane zostaną studnie tworzywowe o średnicy 1000m), posadowione na prefabrykowanym cokole dennym i łączone na uszczelkę. W miejscu włączenia odgałęzień kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną studnie inspekcyjne tworzywowe o średnicy 425 mm (alternatywnie o średnicy 400 mm) lub 600 mm, wyposażone w szczelną pokrywę żeliwną. Planowane przepompownie ścieków to podziemne obiekty zlokalizowane w studni. Na powierzchnię terenu wyprowadzone będą wyłącznie włazy od ww. pompowni oraz tablica sterownicza.

Powierzchnia zajmowana przez każdą pompownię ścieków wyniesie ok. 2 m2.

Zarówno planowane kanały sanitarne grawitacyjne i rurociągi tłoczne, jak również przepompownie ścieków zlokalizowane będą w istniejących i planowanych ciągach komunikacyjnych.

Obszar planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 29 sierpnia 2011 r. Nr 156 poz 4944). Zgodnie z którym inwestycja realizowana będzie na terenach usługowo produkcyjnych, terenach dróg lokalnych, dróg dojazdowych, drogi ekspresowej, dróg wewnętrznych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach usług.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja ze względu na lokalizację w pasach drogowych będzie powiązana z infrastrukturą drogową. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jednak wystąpienia niekorzystnych oddziaływań skumulowanych.

c) wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie na paliwo oraz energię elektryczną. Na etapie eksploatacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodą wykorzystywaną do płukania kanałów.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Etap realizacji inwestycji będzie związany z emisją hałasu i substancji gazowych i pyłowych do powietrza, pochodząca z eksploatacji maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie inwestycyjnym woda gruntowa występuje na głębokości ok. 0,6 m p.p.t. Planowane kanały sanitarne grawitacyjne ułożone zostaną na głębokości ok. 1,7 – 5 m p.p.t., natomiast rurociągi tłoczne – ok. 1,6 m p.p.t. Odwodnienie wykopów pod planowane obiekty w zależności od poziomu zwierciadła wody gruntowej względem dna wykopu prowadzone będzie za pomocą rur drenarskich i/lub metodą igłofiltrów. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie do rowów melioracyjnych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zasięg leja depresji nie wykroczy poza teren działek inwestycyjnych.

Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet, skąd wywożone będą przez uprawnione podmioty na oczyszczalnię ścieków. Ponadto powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zagospodarowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisją substancji do powietrza oraz emisja hałasu związaną z pracą przepompowni ścieków. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przepompownie ścieków wykonane zostaną jako podziemne odpady zlokalizowane w studni. Na powierzchnię terenu wyprowadzone będą wyłącznie włazy od ww. pompowni oraz tablica sterownicza. Przepompownie pracować będą w technologii bezkratkowej. Ponadto w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko ww. obiekty wyposażone zostaną w biofiltry.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnych awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonych materiałów  wynika, że na terenie inwestycyjnym woda gruntowa występuje na głębokości ok. 0,6 – 1,6 m p.p.t. i w związku z tym realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała prowadzenia prac odwodnieniowych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zasięg leja depresji nie wykroczy poza teren działek inwestycyjnych.

b) obszary wybrzeży:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi lub leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w bezpośrednim rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.).  Najbliższy obszar Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000 to Puszcza Kampinoska PLC140001, znajdujący się w odległości ok. 5,5 od północnego odcinka planowanej kanalizacji. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych dla ww. obszaru są: zanieczyszczenie powietrza, zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym użytkowania łąk, co powoduje bardzo szybką sukcesję roślinności na terenach otwartych, prowadząca do zaniku wielu zbiorowisk nieleśnych, a co za tym idzie do ubożenia fauny, urbanizacja związaną z sąsiedztwem dużej aglomeracji miejskiej, trwający od kilkudziesięciu lat spadek poziomu wód gruntowych, niszczenie gniazd ptaków drapieżnych przez okoliczną ludność, zbiór grzybów i zaśmiecanie terenu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Prace w rejonie drzew będą prowadzone metodą bezwykopową.

Biorąc powyższe pod uwagę, po analizie charakteru i lokalizacji przedsięwzięcia stwierdza się, że ww. inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz spójność sieci Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia, na obszarze gminy Stare Babice wynosi 274 osób/km2 (wg GUS 2013 roku)

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w załączonej dokumentacji pozwalają stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg jedynie lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, a także biorąc pod uwagę postanowienie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 marca 2014 roku, Wójt Gminy Stare Babice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Pan Waldemar Jasielczuk pełnomocnik Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM”      Spólka z o.o.  ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok

2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko - Babice SP. z.o.o., ul.  Generała Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babic

3. Strony postępowania (liczba stron przekracza 20) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235)

4. a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki