| Lp. | Nazwa rowu | Długość mb | Średnia głębokość m | Szerokość dna m | Nachylenie skarp 1: n | Przepusty Szt./Ø/L | Powierzchnia skarp m² | Rurociągi Szt./ Ø/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Z-2 | 2474 | 1,5 | 1 | 1:1,5 | 54/60/323 | 16 891 |  |
| 2 | Z-2/2 | 375 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 2370 |  |
| 3 | Z-2/3 | 100 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 632 |  |
| 4 | Z-2/4 | 400 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 2528 |  |
| 5 | Z-2/4A | 240 | 1,3 | 1 | 1:1,5 | - | 1603 |  |
| 6 | Z-2/5 | 160 | 1,3 | 1 | 1:1,5 | - | 1069 |  |
| 7 | Z-2/6 | 220 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 1390 |  |
| 8 | Z-3/5 | 1625 | 1,6 | 1 | 1:1,5 | 1/80/8 33/60/244 | 11453 |  |
| 9 | Z-3/8 | 1260 | 1,6 | 1 | 1:1,5 | 28/60/224 | 8716 |  |
| 10 | Z-5 | 1915 1897 3723 1236 8771 | 1,3 1,9 0,9 1,2 | 1 | 1:1,5 | 1/50/3 42/60/333 64/80/482 48/100/45 | 12355 14768 29148 7506 63777 | 2/80/104 |
| 11 | Z-5/1 | 1175 | 1,60 | 1 | 1:1,5 | 20/60/140 11/80/78 218 | 8085 |  |
| 12 | Z-5/3 | 360 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | 10/60/70 | 2046 |  |
| 13 | Z-5/26 | 200 | 0,8 | 1 | 1:1,5 | - | 976 |  |
| 14 | Z-5/27 | 880 | 0,8 | 1 | 1:1,5 | 12/60/88 1/80/8 | 4116 |  |
| 15 | Z-6 | 3175 | 1,7 | 1 | 1:1,5 | 44/60/328 1/80/10 1/100/10 | 24004 | 1/60/25 |
| 16 | Z-6/1 | 430 | 1,3 | 1 | 1:1,5 | 12/60/87 | 2556 |  |
| 17 | Z-7 | 300 1278 3126 2526 7230 | 2,98 0,70 1,10 0,80 | 1 | 1:1,5 | 8/60/40 4/80/36 14/100/69 | 3475 5638 18430 12327 39870 | 1/60/190 |
| 18 | Z-7/1 | 1050 | 1,10 | 1 | 1:1,5 | 7/60/56 1/80/10 | 6066 |  |
| 19 | Z-7/1/1 | 695 | 0,9 | 1 | 1:1,5 | 3/60/15 | 3581 | st .h=0,2m |
| 20 | Z-7/1/2 | 350 | 0,9 | 1 | 1:1,5 | 3/60/16 | 1801 |  |
| 21 | Z-7/1/3 | 420 | 0,9 | 1 | 1:1,5 | 2/60/11 | 2179 |  |
| 22 | Z-7/2 | 44 | 0,6 | 1 | 1:1,5 | - | 183 |  |
| 23 | Z-7/3 | 70 | 0,6 | 1 | 1:1,5 | - | 291 |  |
| 24 | Z-7/4 | 40 | 0,7 | 1 | 1:1,5 | - | 181 |  |
| 25 | Z-7/5 | 130 | 0,8 | 1 | 1:1,5 | - | 634 |  |
| 26 | Z-7/6 | 1320 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | 4/60/24 1/80/10 | 9160 |  |
| 27 | Z-7/7 | 725 | 0,9 | 1 | 1:1,5 | 2/60/12 | 3775 |  |
| 28 | Z-7/8 | 160 387 1235 1488 3270 | 4,2 2,79 0,80 0,70 | 1 | 1:1,5 | 2/50/12 7/60/35 1/80/8 1/100/14 | 2739 4469 5990 6687 19885 |  |
| 29 | Z-7/8/1 | 130 | 0,70 | 1 | 1:1,5 | - | 588 |  |
| 30 | Z-7/8/2 | 140 | 0,70 | 1 | 1:1,5 | - | 633 |  |
| 31 | Z-7/8/3 | 80 | 0,70 | 1 | 1:1,5 | - | 362 |  |
| 32 | Z-7/8/4 | 1430 | 0,80 | 1 | 1:1,5 | 16/60/85 | 6821 |  |
| 33 | Z-7//9 | 165 | 0,80 | 1 | 1:1,5 | - | 640 |  |
| 34 | Z-8 | 1423 190 1009 2660 | 1,7 1,2 2,3 0,9 | 1 | 1:1,5 | 3/80/37 2/60/12 4/60/16 5/60/31 96 | 8244 2637 1844 5221 17 946 | - |
| 35 | Z-8/1 | 540 | 1,7 | 1 | 1:1,5 | 7/60/40 | 4185 |  |
| 36 | Z-8/2 | 440 | 1,6 | 1 | 1:1,5 | - | 3414 |  |
| 37 | Z-8/3 | 220 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | - | 1549 |  |
| 38 | Z-8/4 | 872 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | - | 6139 |  |
| 39 | Z-8/5 | 475 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 3002 |  |
| 40 | O-11/1 | 3650 | 2,1 | 1 | 1:1,5 | 6/60/32 8/80/51 | 34396 |  |
| 41 | O-11/1/2 | 920 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | 13/60/75 | 6178 |  |
| 42 | O-11/1/3 | 960 | 1,3 | 1 | 1:1,5 | 11/60/53 | 6222 |  |
| 43 | O-11/1/4 | 157 | 1,5 | 1 | 1:1,5 | 3/60/12 | 1114 |  |
| 44 | O-11/1/5 | 1400 | 1,5 | 1 | 1:1,5 | 3/60/14 3/80/15 | 10237 |  |
| 45 | O-11/1/6 | 1900 | 1,7 | 1 | 1:1,5 | 39/60/180 | 14512 |  |
| 46 | O-11/1/7 | 1224 | 1,3 | 1 | 1:1,5 | 21/60/104 | 7798 |  |
| 47 | O-11/1/8 | 34 | 0,8 | 1 | 1:1,5 | - | 166 |  |
| 48 | O-11/1/9 | 160 | 1,2 | 1 | 1:1,5 | - | 1011 |  |
| 49 | O-11/1/10 | 1100 | 2,2 | 1 | 1:1,5 | 29/60/136 | 9977 |  |
| 50 | O-11/1/11 | 480 | 2,2 | 1 | 1:1,5 | 2/80/20 | 4630 |  |
| 51 | O-11/1/12 | 270 | 2,2 | 1 | 1:1,5 | 2/80/20 | 2547 |  |
| 52 | O-11/1/13 | 540 | 2,02 | 1 | 1:1,5 | - | 5011 |  |
| 53 | O-11-1/14 | 90 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | 1/60/6 | 614 |  |
| 54 | O-11/2 | 1325 | 2,2 | 1 | 1:1,5 | 9/60/45 | 12839 |  |
| 55 | O-16/3/9 | 40 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | 1/80/10 | 245 |  |
| 56 | O-16/3/10 | 110 1000 1100 | 0,8 1,4 | 1 | 1:1,5 | 2/80/12 12/60/96 | 517 6656 7173 |  |
| 57 | O-16/3/11 | 210 | 1,4 | 1 | 1:1,5 | - | 1478 |  |
| RAZEM | 59 863mb |  |  |  |  | 412 127 m² |  |