12.	INFRASTRUKTURA  INŻYNIERYJNA

12. 1.   Informacje ogólne

Analizami i ocenami, w okresie 1992 – 2005, zostały objęte następujące urządzenia inżynieryjne funkcjonujące na terenie Gminy :

- system zaopatrzenia w wodę,

- system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,

- system zaopatrzenia w ciepło,

- system zaopatrzenia w gaz,

- system elektroenergetyczny.

Rozwój infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej jest zadaniem priorytetowym Władz Gminy zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w:

- „Strategii rozwoju Gminy Stare Babice na lata 2002 - 2015”,

- Planie Rozwoju Lokalnego;

- Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Stare Babice na lata 2005 – 2009;

oraz w innych dokumentach będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Starych Babicach.

12.2.   System zaopatrzenia w wodę

Obszar Gminy Stare Babice znajduje się w zasięgu:

- Wodociągu Układu Centralnego „WARSZAWA”, z którego za pomocą przewodu tranzytowego ø 250/200/150 zlokalizowanego w ul. Górczewskiej (na terenie Warszawy, dzielnica Bemowo) oraz ul. Warszawskiej (na terenie Gminy Stare Babice) zaopatrywane są Blizne Łaszczyńskiego, Blizne Jasińskiego, Lubiczów, Latchorzew w tym osiedle Latchorzew; przepustowość układu wynosi 140m3/h;

- wodociągu grupowego „STARE BABICE” zasilanego z ujęcia składającego się z 3 studni, w oparciu o zmodernizowaną Automatyczną Stację Uzdatniania Wody zlokalizowaną w Starych Babicach;  w zasięgu obsługi przedmiotowej sieci znajdują się wsie: Stare i Nowe Babice, Kwirynów, Janów, Klaudyn i zachodnia część wsi Latchorzew, Zielonki oraz wschodnia część wsi Nowe Koczargi; wydajność ujęcia wynosi 1680 m3/d;

- wodociągu grupowego  „FELIKSÓW” zasilanego z sąsiedniej Gminy Leszno poprzez dwa przewody tranzytowe zlokalizowane wzdłuż ulic Kosmowskiej i Warszawskiej; obecna przepustowość wynosi 40 m³/h, co pozwala na zaopatrzenie w wodę wsi: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wierzbin, Topolin, Zalesie, Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn, Lipków, Koczargi Stare i Koczargi Nowe.

Z uwagi na dużą awaryjność wodociągu grupowego „FELIKSÓW” począwszy od roku 2005 Gmina Stare Babice przystąpiła do wykonania nowych, niezależnych odwiertów w Borzęcinie Dużym. Planowana lokalizacja ujęcia w tym rejonie wraz z  budową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody uniezależni Gminę od Gminy Leszno. Planowana wydajność ujęcia w pierwszym etapie wyniesie 1500 m3/d zaś docelowo 3000 m3/d. Nowe ujęcie zaopatrywać będzie w wodę zachodnią część Gminy.

Mając na uwadze fakt, iż sieć wodociągowa jest stosunkowo nowa, jest również w dobrym stanie technicznym. Dobry stan techniczny wynika również z faktu poprawnej jego eksploatacji. Sama sieć składa się z przewodów:

  - magistralnych

  - drugorzędnych

  - rozdzielczych (doprowadzających wodę do poszczególnych obiektów)

Wykres 12-1. Liczba połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w latach 1995 – 2005 (opracowanie własne na podstawie GUS)

Budowa wodociągu grupowego, na terenie Gminy Stare Babice, jest inwestycją wieloletnią, której rozpoczęcie realizacji nastąpiło jeszcze przed 1990 rokiem. Według wstępnych danych szacunkowych do 1990 roku długość sieci wodociągowej wynosiła blisko 46 kilometrów.

Wykres 12-2. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w latach 1995 – 2005 wyrażonej w kilometrach (opracowanie własne na podstawie danych GUS)

Wykres 12-3. Procentowy udział ścieków			Wykres 12-4. Ludność korzystająca z sieci

odprowadzonych  w odniesieniu do wody                                wodociągowej i kanalizacyjnej w latach

dostarczonej gospodarstwom domowym                                                     2002 - 2005

w latach 1997 – 2005

Władze Gminy Stare Babice realizacji sieci infrastruktury technicznej, w tym również wodociągu gminnego, nadały priorytet, w efekcie czego rozpoczęła się budowa wodociągów na dużą skalę. Skutkiem takiego podejścia było osiągnięcie, według stanu na dzień 31 XII 2005 wskaźnika 81% liczby mieszkańców korzystających z wodociągów. Na wykresie nr 12-4 wskazano w formie graficznej liczbę mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej.

W związku z przekazaniem przez „EKO – BABICE” jedynie orientacyjnych (przybliżonych) danych, dla potrzeb niniejszego opracowania posłużono się danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zgodnie z nimi, w roku 1995, łączna długość czynnej (eksploatowanej) sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła blisko 65 km, wobec niespełna 119 km w roku 2004 oraz blisko 124 w roku 2005 co stanowi znaczący bo blisko 91% wzrost długości sieci.  Zaznaczyć jednak należy, iż przyrost długości sieci po 1995 roku nie był jednostajny: największy wzrost  odnotowano w roku 2000 – 17,9% (w stosunku do roku poprzedniego) oraz w roku 1997 i 1998 – odpowiednio wzrost o 13,7% oraz 13,%. Z kolei w roku 1999 łączna długość sieci rozdzielczej pozostała na poziomie z roku 1998. Podstawową przyczyną tego zastoju było dość znaczne zaangażowanie się Gminy Stare Babice w realizację układu kanalizacji sanitarnej (realizacja ponad 7 km kanalizacji sanitarnej). Dynamikę budowy wodociągowej sieci rozdzielczej w  latach 1995 – 2005 przestawiono na wykresie nr 12-2.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców korzystających z wodociągu oraz łącznej, ogólnej, długości sieci, w sposób znaczący, bo o 103,7%, wzrosła również liczba przyłączy wodociągowych: z 2066 w 1995 r. do 3956 w 2004 roku i 4209 w roku 2005. Charakterystyczne jest to, iż największy wzrost liczby przyłączy odpowiada okresowi, w którym realizowano również sieć rozdzielczą (nastąpił tzw. zintegrowany system realizacji inwestycji, w którym wraz z budową głównego przewodu realizowane są również przyłącza do budynków objęte jednym procesem inwestycyjnym). Tak więc najwięcej przyłączy zrealizowano w roku 2000 (wzrost o 19,7%) oraz w latach 1998 i 1997 – odpowiednio 15,0% i 10,3%. Liczbę przyłączy w rozbiciu na poszczególne lata przedstawiono w formie wykresu nr  12-1.

Władze Gminy Stare Babice, w sporządzonym w 2004 roku Planie Rozwoju Lokalnego przewidziały dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej. Na podstawie w/w planu realizowane są nowe odcinki wodociągów, a zapisy tego programu znalazły odzwierciedlenie również w zestawieniach zadań inwestycyjnych określonych w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Stare Babice na lata 2005 – 2009”.

12.3.   System odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

Zorganizowane odprowadzanie ścieków sanitarno – bytowych, na terenie Gminy Stare Babice, opiera się na dwóch niezależnych systemach. Zgodnie z przyjętymi i istniejącymi koncepcjami:

- wsie: Stare Babice, Kwirynów, Zielonki Wieś, osiedle Zielonki, Lipków, część osiedla Latchorzew oraz Babic Nowych, podłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej „STARE BABICE”, oddanej do  eksploatacji w 1995 roku oraz zmodernizowanej i rozbudowanej w roku 2002, której przepustowość wynosi 1200 m3/dobę. W wyniku oczyszczania ścieków redukcja zanieczyszczeń BZT5 wynosi 95%, zaś same oczyszczone ścieki odprowadzane są rowem „Z7” do zlewni Kampinoskiego Parku Narodowego. W chwili obecnej trwają prace nad dalszą rozbudową oczyszczalni (tzw. II etap modernizacji);

- ścieki z rejonu wsi Blizne Łaszczyńskiego i Jasińskiego, kierowane są do układu  kanalizacji warszawskiej, poprzez system kanalizacji sanitarnej osiedla Groty w Warszawie (Dzielnica Bemowo), skąd systemem pompowym doprowadzone są do kolektora zlokalizowanego w ul. Kocjana.

Układ kanalizacyjny Gminy Stare Babice opiera się na systemie grawitacyjnego odprowadzania ścieków wraz z kilkunastoma przepompowniami strefowymi. Poza zasięgiem kanalizacji sanitarnej znajdują się obszary położone na północnym - zachodzie, zachodzie i południowym - zachodzie Gminy. Z tych właśnie terenów ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, i wywożone, wozami asenizacyjnymi, do oczyszczalni ścieków w Starych Babicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej, na terenie Gminy Stare Babice, jest inwestycją wieloletnią, której rozpoczęcie realizacji nastąpiło w 1996 roku. W roku następnym zrealizowano pierwsze kilometry kanalizacji sanitarnej a wraz z nią pierwsze połączenia.

Władze Gminy Stare Babice w wyniku widocznego postępu przy realizacji sieci wodociągowej rozdzielczej nadały również priorytet przy realizacji kanalizacji sanitarnej. Skutkiem takiego podejścia było osiągnięcie, według stanu na dzień 31 XII 2004 wskaźnika 35,7% liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej oraz 36,3% w roku 2005, co przedstawia  wykres nr 12-4. Wartym podkreślenia wydaje się fakt, iż liczba mieszkańców korzystających z sieci wzrosła w przeciągu dwóch lat z 30,5% w 2002 do 35,7% w 2004 roku.

Łączna długość czynnej (eksploatowanej) sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła z 12,8 km w 1997 roku do 46,8 km w 2004 roku co oznacza ponad 3,5 krotny wzrost oraz do 49,0 km w roku 2005. Największy przyrost odnotowano w latach: 1998, 1999 i 2000 – odpowiednio 47,7%, 37,6%, 30,8% w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślić jednak należy, iż realizacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w sposób ciągły – począwszy od roku 1997 rokrocznie przybywa kolejny jej odcinek. Dynamikę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w  latach 1997 – 2005 przestawiono na wykresie nr 12-2.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji oraz łącznej, ogólnej, długości sieci, w sposób istotny, wzrosła również liczba podłączeń: z 34 w pierwszym etapie realizacyjnym tj. w roku 1997 do 1342 w 2004 roku oraz 1427 w roku 2005. Najwięcej przyłączy zrealizowano w roku 2001 (318 szt.) oraz w 2001 – 263 szt. Tylko w tych dwóch latach wykonano ponad 40,7% wszystkich podłączeń. Liczbę przyłączy w rozbiciu na poszczególne lata przedstawiono w formie wykresu nr  12-1.

Mając na uwadze fakt, iż znaczna część Gminy Stare Babice, położona jest na różnego rodzaju obszarach podlegających szczególnej ochronie (część w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otulinie, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) istotnym z punktu widzenia kształtowania zasad zrównoważonego rozwoju, są inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz jakości życia mieszkańców. Do takich inwestycji zaliczyć można m.in. budowę wodociągów grupowych oraz systemu kanalizacji sanitarnej, które są inwestycjami przyczyniającymi się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych z jednej strony, z drugiej zaś podwyższających, i to w sposób zasadniczy, jakość życia mieszkańców. Wychodząc z tego założenia nader istotnym, w opinii autorów niniejszego opracowania, jest uzyskany przez Gminę Stare Babice bardzo wysoki wskaźnik określający procentowy udział ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w odniesieniu do wody dostarczonej gospodarstwom domowym. Rozkład ilościowy tego wskaźnika zaprezentowano w formie wykresu nr 12-3.

Władzom Gminy Stare Babice udało się w przeciągu zaledwie 7 lat uzyskać wskaźnik odprowadzonych  ścieków w odniesieniu do wody dostarczonej gospodarstwom domowym na poziomie bliskim 70%. Wskaźnik ten jest tym bardziej wysoki, jeżeli wskazane zostanie, iż  81% mieszkańców Gminy korzysta z wodociągów grupowych. Realizacja kolejnych etapów kanalizacji przyczyni się w najbliższych latach do osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu.

W sporządzonym w 2004 roku Planie Rozwoju Lokalnego przewiduje się dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie w/w planu realizowane są nowe odcinki sieci, a zapisy tego programu znalazły odzwierciedlenie również w zestawieniach zadań inwestycyjnych określonych w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Stare Babice na lata 2005 – 2009”.

Od 2005 roku Gmina Stare Babice realizuje II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków „STARE BABICE” w wyniku którego jej przepustowość wzrośnie do 3000 m³/d. Realizowany system odprowadzania ścieków bytowych z terenu Gminy Stare Babice opiera się na rozbudowie sieci kanalizacyjnej prowadzącej ścieki do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków zakończona została w roku 2006.

Zgodnie z „Planem Rozwoju Lokalnego”, istniejąca oraz realizowana sieć kanalizacyjna oparta jest na odbiorze ścieków przez oczyszczalnię w Starych Babicach, z następujących   kierunków:

- zachodniego, obejmującego wsie: Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki Wieś i Zielonki Parcele; w przyszłości z tego kierunku odprowadzane będą również ścieki z wsi: Borzęcin Duży, Borzecin Mały, Wierzbin, Wojcieszyn, i Topolin;

- południowo – wschodniego, obejmującego wieś Babice Nowe (poprzez systemem grawitacyjny) oraz część wsi Latchorzew (okolice ul. Warszawskiej poptrzez systemem ciśnieniowy wykorzystujący m.in. przydomowe pompownie);

- północnego, obejmującego wieś Janów (wykorzystane zostaną przepompownie lokalne wprowadzające ścieki do kanalizacji zlokalizowanej w ul. Pohulanki) oraz wieś Kwirynów (ścieki wprowadzone zostaną do istniejącego układu w Starych Babicach); ponadto wieś Klaudyn powinna być skanalizowana w przyszłości systemem grawitacyjnym z pompowniami;

Uwzględniając powyższy zakres skanalizowania gminy Stare Babice docelową przepustowość oczyszczalni ścieków szacuje się na ok.5000-6000 m³/d. Odbiornikiem ścieków będzie system rowów melioracyjnych w zlewni rzeki Utraty. Część posesji w rozproszonej zabudowie powinna być skanalizowana poprzez układ ciśnieniowy z przydomowymi przepompowniami.

Gmina Stare Babice rozważy możliwość skanalizowania wsi Mariew i Stanisławów w ostatnim etapie budowy systemu kanalizacji na terenie Gminy.

12.4.   System zaopatrzenia w ciepło

Na terenie Gminy Stare Babice nie istnieje zorganizowany system zaopatrzenia w energię cieplną w związku z powyższym nie występują na terenie opracowania ciepłownie oraz sieci cieplne.

Obowiązujące zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przyjmują, iż zarówno istniejące, jak również projektowane obiekty wyposażone będą we własne, indywidualne źródła ciepła, przy zaleceniu, iż zaopatrzenie w ciepło winno odbywać się w oparciu o nieszkodliwe czynniki grzewcze w postaci gazu ziemnego, oleju niskosiarkowego, energii elektrycznej lub z coraz bardziej popularnych źródeł energii odnawialnej

W analizowanym okresie nowopowstające obiekty w większości zaopatrzenie w ciepło realizowały w oparciu o gaz przewodowy. Takiemu rozwiązaniu sprzyja fakt, ogólnodostępności istniejących gazociągów średniego ciśnienia na terenie całej Gminy.

12.5.   System zaopatrzenia w gaz

Obszar Gminy Stare Babice znajduje się w zasięgu ogólnomiejskiego systemu zaopatrzenia w gaz eksploatowanego przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska.

Czynna sieć gazowa składa się z:

- przewodów wysokiego ciśnienia,

- przewodów średniego ciśnienia,

- przewodów rozbiorczych niskiego ciśnienia zasilających poszczególne obiekty,

System zasilania Gminy Stare Babice w gaz ziemny oparty jest o istniejący gazociąg średniego ciśnienia:

- d 350 mm znajdujący się we wschodniej części gminy, biegnący od stacji redukcyjno - pomiarowej Iº w Morach o przepustowości 35000 m³/h zasilający: Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, Stare Babice,  Babice Nowe, Kwirynów, Janów, Zielonki i Koczargi Nowe;

- d 150 – 200 mm oraz stację gazową I stopnia „ARKUSZOWA” zlokalizowaną poza obszarem Gminy Stare Babice – w Radiowie (miasto stołeczne Warszawa, dzielnica Bielany) przy ul. Arkuszowej o przepustowości 3000 Nm3/h, zasilającą północną część Gminy tj. wsie: Lipków, Stare Koczargi, Górki, Wojcieszyn, Zalesie (włączenie z siecią Gminy Izabelin poprzez ul. Lipkowską we wsi Hornóek);

- d 65 mm oraz stację redukcyjno – pomiarową w Ożarowie Mazowieckim, obsługującą swym zasięgiem południowo - zachodnią część Gminy tj. wsie Borzęcin Duży i  Topolin).

Istniejąca infrastruktura oraz znaczne rezerwy w przepustowości zabezpieczają dostawy gazu do celów grzewczych oraz komunalno – bytowych na obszarze całej Gminy Stare Babice.

Przez wschodnią część gminy przebiega gazociąg Ø 500 wysokiego ciśnienia CN 6,3 MPa. Gazociąg ten przebiega przez tereny mocno zurbanizowane od wsi Mory do Huty dawniej Warszawa. Gazociąg z uwagi na obowiązującą  strefę ochronną stanowi uciążliwość dla Gminy.

Należy wziąć pod uwagę, że dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego będzie wymagał ciągłej rozbudowy tej sieci.

W analizowanym okresie w sposób istotny zwiększyła się długość gazowej sieci rozdzielczej. Szczegółowe dane dotyczące łącznej jej długości w latach 2000 – 2004 przedstawione zostały w formie wykresu (wykres nr 12-5). W tym czasie długość sieci zwiększyła się o blisko 40 km tj. o ponad 36%, a więc w ujęciu procentowym mniej więcej o tyle o ile wzrosła liczba przyłączy do budynków mieszkalnych (34,6%).

W okresie będącym przedmiotem niniejszej analizy gaz przewodowy był podstawowym źródłem energii dla potrzeb przygotowania posiłków, ciepłej wody oraz ogrzewania pomieszczeń. Ogólna dostępność do gazu przewodowego przyczyniła się do powszechności użycia gazu w tym przede wszystkim w nowo realizowanych obiektach. Tendencje te uwidacznia przede wszystkim wykres obrazujący zużycie gazu, które stale rośnie (wykres 12-7)

12.6.   System elektroenergetyczny

Obszar Gminy Stare Babice znajduje się w zasięgu sieci systemu zaopatrzenia w energię elektryczną eksploatowanego przez:

- STOEN w Warszawie dostarczającego energię do wsi Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego;

- Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S. A. Obslugującego pozostałe wsie

- oraz, w przypadku linii przesyłowych wysokiego napięcia, Polskie Sieci Elektroenergetyczne CENTRUM.

Czynna sieć elektroenergetyczna składa się z:

- linii przesyłowych 400 kV,

- linii przesyłowych 220 kV,

- linii przesyłowych 110 kV,

- linii rozdzielczych 15 kV i linii niskiego napięcia 220 V,

Głównym źródłem zasilania jest zrealizowana w roku 2000 stacja RPZ 110/15 kV BABICE zlokalizowana w Starych Babicach. Przedmiotowa stacja zasilana jest dwiema liniami 110 kV ze stacji systemowej 230/110 kV MORY i wyposażona w system zdalnej sygnalizacji zakłóceniowej i awaryjnej RDR (w Pruszkowie). Wraz z otwarciem RPZ BABICE system elektroenergetyczny na terenie Gminy uległ zdecydowanej poprawie. Ponadto w chwili obecnej system dysponuje rezerwami mocy, poprawiła się jakość oraz ilości dostarczanej obecnie energii co jest niezmiernie istotne z jednej strony, w aspekcie stałego, zauważalnego, wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, z drugiej zaś, w związku z planowanym dalszym rozwojem poszczególnych jednostek strukturalnych.

W analizowanym okresie oprócz realizacji RPZ BABICE nastąpiły również inne istotne, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, inwestycje polegające na wyprowadzeniu w kierunku Gminy Izabelin ze stacji w Starych Babicach 4 linii 15 kV o kierunkach Hornówek, Izabelin, Laski i Mościska, co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy zaopatrzenia samej Gminy Izbaelin, ale również północnych rejonów Gminy Stare Babice – głównie wsi Lipków i Klaudyn.

Ponadto przez teren Gminy przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne:

- dwutorowa linii 400 kV relacji Miłosna – Mościska – Rogowiec,

- jednotorowa linii 220 kV relacji Podolszyce – Mory,

- jednotorowa linii 220 kV relacji Sochaczew – Mory,

których zarządcą są Polskie Sieci Elektroenergetyczne „CENTRUM”. Linie te mają charakter tranzytowy i pozostają bez znaczenia dla warunków zasilania Gminy w energię elektryczną. Poza tym przez teren Gminy przebiegają linie 110 kV – Mory – Huta.

12.7.   System telekomunikacyjny

W analizowanym okresie znacząco poprawiła się sytuacja w szeroko pojętym systemie telekomunikacyjnym:

- w Starych Babicach uruchomiono nową automatyczną centralę telefoniczną w Starych Babicach;

- w 2003 roku rozbudowana została centrala w Borzęcinie, która obsługuje zachodnią część Gminy.

W efekcie prowadzonych działań liczba abonentów stale wzrastała – w roku 1995 wyniosła 2981 zaś w roku 1999 już 6463 – tj. o blisko 2,2 raz w przeciągu zaledwie 4 lat. Wzrost liczby abonentów w latach 1995 – 1999 obrazuje wykres nr 12-8.

Analiza rozwoju sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Stare Babice po roku 1999 nie została przeprowadzona z uwagi na brak dostępu do baz danych. Wraz z rozwojem sieci telefonii komórkowych, prywatyzacją Telekomunikacji Polskiej S.A., rozwojem tzw. operatorów niezależnych dane dotyczące liczby abonentów są utajniane przez poszczególnych operatorów.

12.8.   Podsumowanie

- Istniejąca i sukcesywnie rozbudowywana, w analizowanym okresie, infrastruktura inżynieryjna, znajdująca się na obszarze Gminy Stare Babice, stanowi częściowo element systemu ogólnomiejskiego miasta stołecznego Warszawy. Wieś Blizne Łaszyńskiego i Blizne Jasińskiego w pełni wykorzystuje infrastrukturę techniczną Warszawy, w tym istniejący Wodociąg Układu Centralnego WARSZAWA oraz układ kanalizacji warszawskiej i sieć elektroenergetyczną.

- Dzięki powiązaniu infrastrukturalnemu z Warszawą wsie: Lubiczów i Latchorzew, w tym m.in. osiedle Latchorzew  korzysta z WUC WARSZAWA.

- Powiązanie infrastruktury technicznej z sąsiednią Gminą Leszno skutkowało zasileniem zachodniej części Gminy tj. wsi: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wierzbin, Topolin, Zalesie, Mariew, Stanisławów, Wojcieszyn, Lipków, Koczargi Stare i Koczargi Nowe w wodę.

- Istniejące oraz sukcesywnie rozwijane powiązania przestrzenne i infrastrukturalne skutkowały, tym iż, w okresie od 1995 do 2004 roku, przeprowadzono w sposób logiczny i skoordynowany proces zwodociągowania Gminy Stare Babice. W efekcie podjętych działań nastąpił blisko 91% wzrost długości czynnej sieci rozdzielczej z 65 km w roku 1995 do blisko 119 km w roku 2004 oraz blisko 124 km w roku 2005. Wraz z rozbudową sieci z każdym rokiem systematycznie zwiększyła się liczba mieszkańców korzystających z wodociągów osiągając według stanu na XII 2005 roku poziom 81%.

- Największą dynamikę przyrostu długości sieci odnotowano w roku 2000 – 17,9% (w stosunku do roku poprzedniego) oraz w roku 1997 i 1998 – odpowiednio wzrost o 13,7% oraz 13,%.

- Według stanu na XII 2004 roku liczba przyłączy wodociągowych wyniosła 3956 wobec 2066 w roku 1995 co stanowi wzrost o ponad 91%. Ponadto zgodnie z danymi za XII 2005 roku ogólna liczba przyłączy wzrosła do 4209 co oznacza wzrost, w odneisiniu do rou 1995 na poziomie 103,7%

- Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę na kolejne lata uznano m.in. budowę nowej automatycznej stacji uzdatniania wody oraz przeprowadzenie modernizacji istniejącej stacji, prowadzenie monitoringu istniejącej sieci oraz budowę kolejnych jej odcinków.

- Wraz z postępującą rozbudową wodociągów rozpoczęto budowę oczyszczani ścieków (rok 1995) oraz  sieci kanalizacji sanitarnej. Według stanu na XII 2004 roku łączna długość zrealizowanej sieci wyniosła 46,8 km wobec 12,8 km w roku 1997 (wzrost o 366%). Zgodnie z danymi za XII 2005 roku łączna długość czynnej (eksploatowanej) sieci kanalizacji sanitarnej wzrosła 49,0 km

- Największą dynamikę przyrostu odnotowano w latach: 1998, 1999 i 2000 – odpowiednio 47,7%, 37,6%, 30,8% w stosunku do roku poprzedniego.

- Według stanu na XII 2005 roku liczba połączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania wyniosła 1427 wobec 1342 w roku 200 oraz 34 w roku 1997.

- Według stanu na XII 2005 roku liczba rzeczywistych użytkowników kanalizacji wzrosła do 5473 osób co stanowi 36,3% wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice.

- Według stanu na XII 2004 roku osiągnięto bardzo wysoki, bo wynoszący 68,3%, udział ścieków odprowadzonych w stosunku do ilości wody dostarczonej gospodarstwom domowym, co jest szczególnie istotne w aspekcie występujących na terenie Gminy obszarów podlegających szczególnej ochronie – w tym Kampinoskiego Parku Narodowego, otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- W roku 2005 rozpoczęto realizację II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Starych Babicach w wyniku czego zwiększy ona swoją przepustowość do 3000m3/d, którą zakończono w roku 2006.

- W kolejnych latach przewiduje się prowadzenie monitoringu przepompowni ścieków, budowy dalszej  sieci kanalizacji sanitarnej a wraz z nią kolektorów ściekowych.

- W wyniku wcześniej podejmowanych działań, które doprowadziły do gazyfikacji całego terenu Gminy istnieją dogodne warunki do zaopatrzenia w gaz przewodowy. Jedynie w okresie od XII 2000 do XII 2004 roku długość rozdzielczej sieci gazowej zwiększyła się o blisko 40 km tj. o ponad 36%, podobnie jak liczba przyłączy do budynków mieszkalnych - 34,6% (wzrost z 3135 do 4219).

- W ramach systemu elektroenergetycznego oddano do użytkowania w roku 2000 RPZ 110/15 kV BABICE przez co w znaczący sposób poprawił się stan zaopatrzenia mieszkańców Gminy w energię elektryczną. Istniejąca stacja posiada znaczne rezerwy wobec czego istnieje możliwość dalszego rozwoju Gminy w oparciu o istniejące moce. Wraz z wyprowadzeniem w kierunku Gminy Izabelin linii średniego napięcia poprawiło się zaopatrzenie w energię elektryczną północnych rejonów Gminy w tym m.in. wsi Lipków i Kaludyn. Ponadto, co warte podkreślenia, Gmina stwarza warunki poprzez rezerwację w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego części terenów w pasach ulicznych pod linie elektroenergetyczne oraz tereny pod stacje trafo.

- Wykonane oraz realizowane inwestycje mają zasadniczy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i zdecydowanie przyczyniają się do poprawy środowiska w ramach terenów już zainwestowanych.

# Footnotes

opracowanie i koordynacja Centrum Badań Regionalnych Warszawa, „Strategia Rozwoju Gminy Stare Babice 2002-2015”, Stare Babice 2002r.

opracowanie BGS Warszawa, „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stare Babice”, Stare Babice, listopad 2004r.

opracowanie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO – BABICE” Sp. z o.o. „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Stare Babice na lata 2005 – 2009”, Stare Babice listopad 2004r. – zatwierdzone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXIV/181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku (załącznik numer 1 do Uchwały).

Na podstawie pisma Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO – BABICE” Sp. z o.o. z dnia 28.04.2006 roku przekazanego po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice” ;

przedmiotowe wyliczenie uzyskano na podstawie danych GUS – określa ono iloraz rzeczywistych mieszkańców korzystających z wodociągów i mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania (według danych Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO – BABICE” z wodociągów korzysta 96,8% mieszkańców);

po zmianach administracyjnych i podziale – na Gminę Stare Babice i Izabelin;

według stanu na dzień 31 XII;

patrz przypis numer 53;

przedmiotowe wyliczenie uzyskano na podstawie danych GUS – określa ono iloraz rzeczywistych mieszkańców korzystających z kanalizacji i mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania (według danych Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO – BABICE” z kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 42% mieszkańców);

według stanu na dzień 31 XII 2004 roku;

patrz przypis numer 53;

Autorzy niniejszej analizy z brakiem dostępu do informacji na temat ogólnej liczby abonentów telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych) spotkali się przy wykonywaniu różnych opracowań planistycznych wielokrotnie – m.in. Telekomunikacja Polska S.A. odmówiła dostępu do informacji na temat liczby abonentów z terenu sąsiedniej Gminy Izabelin przy okazji wykonywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin” pomimo wielokrotnych pertraktacji, w tym również prowadzonych z Rzecznikiem Prasowym TP.S.A.

zgodnie z szacunkowymi danymi Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO – BABICE” w roku 1990 łączna długość sieci wodociągowej wyniosła blisko 46 kilometrów;

według stanu na dzień 31.XII